## Slide 1: الصور الجوية

## Slide 2: عناصر تفسير الصور الجوية
لتحديد خصائص وأنواع الظواهر الجغرافية علي الصور الجوية يمكن الاستعانة بعدد من العناصر الھامة التي من خلالها يمكن التعرف علي طبيعة المعالم و أنواعها، وتتمثل عناصر تفسير الصور الجوية في الآتي:

## Slide 3: 1- الحجم والشكل size & shape
الحجم
حجم الظاهرة علي الصورة الجوية من أھم العناصر التي يمكن من خلالها تحديد نوع الظاهرة ، فبقياس طول و عرض أي ظاهرة علي الصورة ومعرفة مقياس رسم الصورة ذاتها يمكن تقدير مساحة الظاهرة علي الأرض ومن ثم التفرقة بين الظواهر حتى و إن كانت متشابهة في الشكل. فعلي سبيل المثال فأن شكل منزل عادي أو قصر أو برج سكني ربما يكونوا متشابهين في الصور الرأسية، إلا أن المساحات ستختلف مما يمكن المفسر من تحديد أنواع ھذه المنشئات السكنية. كما أن تمييز المجمعات التجارية الكبيرة داخل المناطق السكنية قد يكون سھلا من التعرف علي حجمها و مساحاتها الكبيرة نسبيا مقارنة بما حولها من معالم.

## Slide 4
الشـكـل
توجد عدة أنواع من المعالم المكانية ذات شكل محدد متعارف عليه من حيث التكوين والتركيب العام لھا وبالتالي يمكن تمييزها بسهولة علي الصور الجوية من شكلها. فمثلا يمكن التمييز بين الطرق والتي غالبا تكون في خطوط مستقيمة وبين الترع و المجاري المائية التي قد تأخذ خطوطا متعرجة. كما أن أشكال بعض المعالم المكانية - مثل ملاعب كرة القدم و المطارات - تكون شبه ثابتة ولھا خصائص محددة تجعل تمييزها علي الصور الجوية سريعا .

## Slide 5: 2- اللون أو درجة اللون Tone or color
في الصور الجوية غير الملونة (أبيض و أسود) يمكن الاستدلال علي معلومات ھامة للمعالم المكانية علي الصورة من خلال ملاحظة درجة لونها أو مدي إضاءتها وسطوعها النسبي علي الصورة. فلكل ظاهرة مكانية قدرة محددة علي عكس جزء من الطاقة الكهرومغناطيسية الواقعة عليھا ، مما يجعل كل ظاهرة تظهر علي الصور الجوية بدرجة من درجات اللون الرمادي تختلف عن درجة الظاهرات الأخرى. فالظاهرات الملساء أو الناعمة تظهر بلون رمادي فاتح بينما الظاهرات ذات الأسطح الخشنة ستظهر بلون داكن. وكمثال فأن التربة الجافة ستظهر على الصور الجوية بلون فاتح بينما التربة الرطبة ستظهر بلون داكن. أما في الصور الجوية الملونة فأن التدرج اللوني يكون ذو دلالة ھامة في تفسير الصور والتمييز بين الظاهرات الجغرافية ذات اللون الواحد. فالتربة الجافة مثلا ستظهر بلون بني فاتح بينما التربة الرطبة ستظهر بلون بني داكن، وفي السواحل ستكون المياه غير العميقة زرقاء فاتحة بينما ستظهر المناطق العميقة من البحار بلون أزرق داكن

## Slide 6
لظلال الظواهر المكانية دورا ھاما في التمييز بين أنواع الظاهرات، فمثلا من خلال الظل يمكن التفرقة بين الأشجار و أعمدة الإنارة والكهرباء (قد يكون الشكل متقارب بينهم) وبين الطرق و الكباري. كما أن قياس الظل ومعرفة وقت و تاريخ الصورة الجوية يساعد المفسر في حساب ارتفاعات الظاهرات مثل الأبراج و الخزانات.

## Slide 7: 4-النمط والنسيج pattern & texture
النمط :
بعض الظاهرات المكانية يكون لھا نمطا معينا في انتشارها المكاني مما يساعد مفسر الصور الجوية علي تمييزها والتفرقة بينھا وبين المعالم الأخرى. فعلي سبيل المثال فأن نمط انتشار البساتين يكون منتظما من حيث المسافات التي تفصل بين الأشجار التي تكون بحجم كبير نسبيا، بينما يكون نمط حقول الحبوب في خطوط طويلة منتظمة وذات حجم أقل. وفي داخل المدن يمكن التمييز بين النمط المنتظم للأحياء المخططة من حيث انتظام الشوارع والمباني والنمط العشوائي للمناطق العشوائية غير المخططة عمرانيا من حيث الشوارع الضيقة غير منتظمة الشكل.

## Slide 8
النسيج:
النسيج ھو مدي نعومة أو خشونة شكل الظاهرة الجغرافية علي الصورة الجوية، وھو خاصية مفيدة للتمييز بين أنواع الظاهرات وان كان لھا نفس درجة اللون. فمثلا السطح المعدني يكون لونه ناعم علي الصورة بينما يظهر السطح الصخري بلون خشن، وأيضا تظهر الحشائش ناعمة علي الصور الجوية بينما تكون الأشجار خشنة المظهر.

## Slide 9: الموقع situation
يفيد موقع المعلم المكاني علي الصور الجوية في استنباط معلومات أحري مفيدة، فمثلا وجود مجري مائي يدل علي منطقة منخفضة التضاريس، ووجود حشائش أو مراعي يدل علي أن التربة والمناخ في ھذه المنطقة ملائمين لبعض أنواع الزراعات.

## Slide 10: ثانيا التفسير الرقمي للمرئيات والصور الفضائية
استخدم التفسير البصريVisual Interpretation للبيانات المتوفرة من الصور الجوية كوسيلة وحيدة لتحليل وتفسير البيانات ، بحيث يعتمد ذلك التفسير على مقارنة مجموعة من العناصر المختلفة المتوفرة في الصورة مثل التباين في الألوان بين الظواهر المختلفة والأشكال المميزة للأبنية ، ومن ثم تحديد الظواهر المختلفة التي تحتويها الصورة ، وقد يكون المنتج النهائي للتفسير هو رسم الخرائط .
وتتوقف نتيجة التفسير البصري على عدة عوامل يأتي في مقدمتها خبرة المحلل ، ومعرفته بالمنطقة ، وتعرفه على تاريخ الكثير من الظواهر الموجودة في الصورة وقدرته على تمييزها .

## Slide 11
يحتاج التحليل البصري الى وقت طويل لإتمامه حيث يحتاج إلى مقارنة أنواع الظاهرات مع بعضها البعض بناء على عناصر التفسير السابق ذكرها مثل درجة الون والشكل والحجم وما إلى ذلك ويكون المنتج النهائي هو خريطة موضوعية Thematic Mapأي منتج وصفي بسيط غير مكلف فلا يحتاج إلى تجهيزات خاصة كالحواسيب مثلاً.
من ناحية اخرى أدي التقدم في مجال الحواسيب إلى التقدم الهائل في مجال التحليل الرقمي لصور الاستشعار عن بعد .ويعتمد هذا التحليل الرقمي على استخدام برامج حاسوبية تطبق خوارزميات رياضية وإحصائية ومنطقية على الصور ، وقد تستعين ببعض البيانات الخارجية ، ومن ثم تستخرج المعلومات من الصور ، هذه المعلومات تتعدد أشكالها ما بين خرائط موضوعية وخرائط أدلة وجداول كلها تمثل منتجات نهائية متعددة للتحليل الرقمي للصور .

## Slide 12
تعتمد نتيجة التحليل الرقمي لصور الاستشعار عن بعد على العلاقات الرياضية والإحصائية والمنطقية الكامنة في الصور والتي تعكس توزيع الظاهرات وعلاقتها المتبادلة في المنطقة التي تغطيها الصور ، وبالتالي لا يحتاج المحلل إلى معرفة تفصيلية عن المنطقة كما أن خبرته الشخصية لا تؤثر في المنتج النهائي ، كما أن التحليل الرقمي يتم بسرعة كبيرة ودقيقة ويعطي نتائج موضوعية .
يعتمد التحليل الرقمي على الخوارزميات Algorithm وهو مصطلح ينتمي إلى تقنية المعلومات والحوسبة يصف سلسلة من الخطوات الرياضية أو الإحصائية أو المنطقية تهدف إلى أداء مهمة محددة .