## Slide 1: الصور الجوية

## Slide 2
تنقسم تلك الخوارزميات إلى فئات بحيث تضم كل فئة مجموعة خوارزميات تتفق في الهدف العام ، فيما يلي نستعرض هذه الفئات في إيجاز .
1. خوارزميات إعداد البيانات: Data Preparation
خوارزميات إعداد البيانات يطلق عليها خوارزميات ما قبل معالجة الصورة، وتهدف إلى تصحيح التشوهات الهندسية Geometric Distortion والعيوب الراديو مترية Radiometric Errors في الصورة

## Slide 3
وفيما يلي أهم المفاهيم التقنية المتعلقة بالصورة الرقمية:
1. بنية الصورة الرقمية:
تقوم الكاميرا الرقمية العادية بتقسيم إطار الصورة إلى شبكة من المربعات الصغيرة التي يسمى الواحد منها عنصر الصورة Picture Element وتختصر إلى Pixel كما تسمى أيضاً خلية Cell
وتختزن درجة اللون في المربع المقابل لها في إطار الصورة

## Slide 4
لا يختلف المجس في طريقة تسجيله للبيانات عن الكاميرا فالإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من الأرض على جهاز الاستشعار يتم تسجيله في الخلايا Pixelsالمقابلة في نفس الموضع الذي صدر عنه الإشعاع الكهرومغنطيسي من الأرض في أكثر من منطقة طيفية ، لذلك يمكن تشبيه المجس بعدة كاميرات رقمية تصور سطح الأرض في نفس اللحظة باستخدام أطوال موجية مختلفة .
ويطلق على الصور التي تبين الإشعاع الصادر عن الظاهرة الأرضية والتي تتألف منها الصورة الرقمية لبيانات الاستشعار عن بعد اسم النطاقات Bands

## Slide 5
2. الخلية Pixel
الخلية هي وحدة البناء الأساسية للصور الرقمية للاستشعار عن بعد.
المجس يقوم بتقسيم المساحة التي تغطيها الصورة لشبكة من الخلايا عبارة عن مربعات .
الخلية يتم تخزينها في الذاكرة الحاسوبية في صورة رقم صحيح ، وهي نظريا مجرد نقطة ، ولكن واقعيا عبارة عن مساحة مربعة من الأرض ينعكس عنها أو ينبعث منها إشعاع كهرومغناطيسي يسجله المجس عند طول معين

## Slide 6
المجس ETM+ المحمول على متن القمر الصناعي لاند سات 7 ينتج صور متعددة الأطياف لخلايا كل منها يمثل مساحة مربعة من الأرض تساوي 900م2(مربع طول ضلعه 30 متر).
حجم الخلية ثابت ولا يمكن زيادة دقة خلية المجس ، فلا يمكن زيادة الدقة مباشرة من 30 إلى 10
وتنقسم الخلايا إلى نوعين بنا ء على ما تمثله الخلية من غطاء أرضي وهما :
الخلية النقية : وهي التي تحتوي على نوع واحد متجانس من الغطاء الأرضي
الخلية المختلطة : وهي التي تحتوي على نوعين من الغطاء الأرضي

## Slide 7
وتتأثر الخلايا بثلاث عوامل هي :
1. حجم الخلية : فكلما كان حجم الخلية كبير زارد احتمال وجود خلايا مختلطة والعكس صحيح .
2. تجانس الصورة : ويقصد مقدار ما تحتويه الصورة من فئات الغطاء الأرضي فكلما زاد عدد فئات الغطاء الأرضي زاد احتمال وجود الخلايا المختلطة .
3. انتظام المساحة : ويقصد بها اتساع المساحة التي يشغلها الغطاء الأرضي.

## Slide 8
كل خلية في صورة القمر الصناعي لها قيمة عددية (DN)وهذه القيمة العددية تمثل كمية الطاقة الكهرومغناطيسية من منطقة محددة من الطيف الكهرومغناطيسي . هذه الطاقة الصادرة عن سطح الأرض تتأثر بقدرة المربع الأرضي المناظر للخلية على عكس أو بعث الإشعاع الكهرومغنطيسي . وتلك القيمة العددية تتأثر بمؤثرات أخرى غير الإشعاع الكهرومغناطيسي مثل الغلاف الجوي وحساسية المجس وعوامل أخري .
وتلعب تلك المؤثرات الخارجية دوراً مهماً أثناء جمع بيانات الاستشعار عن بعد وبناء الصورة الرقمية ، حيث يفترض أن الأجسام المتماثلة سوف تُظهر نفس القيمة العددية في صورة الاستشعار عن بعد ، كما أن الأجسام المختلفة سوف تُظهر قيمة عددية مختلفة .

## Slide 9: نظام إحداثيات الصور :
تتوفر العديد من أنظمة الإحداثيات المختلفة الخصائص ، ومن أشهر هذه الأنظمة النظام الجغرافي الذي يستخدم لتحديد المواقع على سطح الأرض بدلالة دائرة العرض وخط الطول المارين بالموقع .
ومن الأنظمة الأخرى التي تتمتع بشهرة نظام الإحداثيات الكارتيزية Cartesian Coordinate System، وهو نظام يستخدم لتحديد الموقع على مستوى مسطح أي يستخدم في لتحديد الموقع في بعدين فقط.
نظام الإحداثيات الكارتيزية يتكون من نقطة أصل ومحورين أحدهما محور أفقي وهو المحور السيني وتزداد قيمته جهة اليمين وتنقص جهة اليسار ، والآخر المحور الرأسي وهو المحور الصادي وتزداد قيمته جهة الأعلى وتنقص جهة الأسفل . يحتاج تحديد موقع نقطة ما في هذا النظام على تحديد بعد مسقطها على المحور السيني (X)والصادي(Y) القيم السلبية لإحداثيات هذا النظام تجعل استخدامه غير موضوعي

## Slide 10
الوظيفة الرئيسة لنظام إحداثيات الصورة تحديد موقع الخلية بالنسبة للصورة أي تحديد موقع الخلية في مستوى ثنائي البعد. لا ينظر للبعد الثالث ـ أي ارتفاع ظواهر سطح الأرض في صورة الاستشعار عن بعد ـ في نظام إحداثيات الصورة بعين الاعتبار لذلك يكتفى في نظام إحداثيات الصورة بزوج من الإحداثيات فحسب.
ولأن الموقع الحقيقي (أي المنسوب إلى الأرض وليس الصورة) لظواهر سطح الأرض الظاهرة في صورة الاستشعار عن بعد له أهمية قصوى في الكثير من التطبيقات يضاف لصورة الاستشعار عن بعد الإحداثيات الجغرافية الحقيقية للأركان الأربع لصورة الاستشعار عن بعد ومن ثم يمكن التعرف على الإحداثيات الجغرافية لأي خلية في صورة الاستشعار عن بعد بدلالة إحداثيات الأركان الأربعة للصورة .
معظم صور الاستشعار عن بعد تتوفر في شكل رقمي بحيث يمكن اختزانها على الوسائط الرقمية مثل الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة ، أي بيانات يتم اختزانها على وسائط رقمية يقدر حجمها بوحدة البايت Byte ومضاعفاتها ، لذلك يجب معرفة حجم الصورة مقدراً بالبايت حتى يمكن مقارنتها بحجم الوسط الرقمي الذي سوف يتم اختزان الصورة عليه

## Slide 11
يتوقف حجم صور الاستشعار عن بعد على ثلاث عوامل هي:
الأول : المساحة التي تغطيها الصورة مقدرة بالخلية Pixel .
المساحة الأرضية التي تغطيها الصورة= عدد الاعمدة X عدد الصفوف
(الاعمدة والصفوف التي يتكون منها الصورة)
الثاني : عدد النطاقات التي تتكون منها الصورة (bands)
عدد الخلايا الإجمالي في الصورة = عدد الخلايا في احدى نطاقات الصورة X عدد النطاقات المكونة للصورة
الثالث : الدقة الراديومترية (q) للصورة ، وهي تمثل عدد القيم المتاحة للتسجيل في الخلية فمعظم الصور لها قوة راديومترية = 256.
عند اختزان صور الاستشعار عن بعد يتم التمييز بين نوعين من البيانات التي يجب تخزينها .

## Slide 12
النوع الأول :البيانات الموجهة رأس الصفحة :
وهي مجموعة من البيانات التي تصف الصورة لكنها ليست جزء من الصورة، وقد تشمل البيانات الموجهة على نظام الإحداثيات Coordinate System لتحديد موقع الصورة وإحداثيات أركان الصورة وبيان النطاقات الطيفية التي تتكون منها الصورة .
النوع الثاني : وهو الذي يشار له باسم الصورة :
ويتمثل بالقيم الرقمية العددية Digital Number للخلايا التى تكون الصورة .
معظم هيئات الصور الصادرة عن أنظمة الاستشعار عن بعد أو تلك الهيئات الخاصة ببرامج معالجة صور الاستشعار عن بعد تختزن البيانات الموجهة والصورة في ملف واحد بينما هناك بعض الهيئات التي تختزن البيانات الموجهة في ملف والصورة في ملف آخر.

## Slide 13: 1. استكشاف الخصائص البصرية:
تستكشف الخصائص البصرية للصورة عن طريق عرضها فوق شاشة الحاسوب أو طباعتها فوق الورق ، لذلك لابد من فهم كيف يتم ذلك ، وهذا يقودنا إلى مفهوم خلط الألوان Color Mixing والذي يوضح كيف يمكن إنتاج أي لون عن طريق خلط ثلاث ألوان تسمى الألوان الأساسيةPrimary Colors بنسب مختلفة .
وهناك طريقتين لخلط الألوان الأساسية :

## Slide 14
الطريقة الأولى : الخلط الضوئي Light Mixture:
ويستخدم في شاشات الحواسيب والهواتف المحمولة والتلفاز ، ويتم تكوين الألوان عن طريق خلط ثلاث مركبات ضوئية تمثل الألوان الأساسية هي الأحمر والأخضر والأزرق
الطريقة الثانية : الخلط الصبغي Pigment Mixture
يستخدم عن طريق خلط ثلاث ألوان أساسية بمزج الأصباغ أو الأحبار لذلك يستخدم هذا النوع من الخلط في أجهزة الطباعة والألوان الأساسية الثلاثة المستخدمة في هذا النوع من الخلط هي الأزرق السماوي ، والأرجواني ، والأصفر ، ويسمى اللون الذي يتكون بطريقة الخلط الصبغي باسم اللون الاختزالي Subtractive Color