## Slide 1
خواص واستخدامات البيانات الناتجة للاقمار لاندسات 4و5
الاستخدامات | القدرة التفريقية | المجال | المرشح
رصد المناطق الشاطئية والرواسب البحرية | 79م × 82م | 0.5 -0.6 | 1
رصد الطرق والمناطق العمرانية | 79م × 82م | 0.6 – 0.7 | 2
دراسة النباتات وانتاج الخرائط وحدود المياه | 79م × 82م | 0.7 – 0.8 | 3
دراسة النباتات وانتاج الخرائط وحدود المياه | 79م × 82م | 0.8 – 1.1 | 4

## Slide 2
السلسلة الثالثة لاقمار لاندسات
أطلقت الولايات المتحدة القمر لاندسات 6 الذى فقد بمجرد اطلاقه فى 3أكتوبر عام 1993.
Landsat 6
Landsat 7
أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية القمر الصناعى لاندسات 7 فى ابريل عام 1999 ، يحمل لاندسات 7 نظامين هما :
الأول: نظام مسح متعدد المجالات الطيفية S) MS) والمرئيات به لها أربعة حزم ضوئية Band )) ، والدقة المكانية Resolution 80 م .
الثانى: الماسح النوعى TM)) و يجمع سبعة حزم ضوئية ، و تتراوح الدقة المكانية بين 15 إلى 30 م .

## Slide 3
Landsat 7
تم تجهيز القمر لاندسات 7 بالمستشعر الفضائى الموضوعى المحسن
Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM
يدور على ارتفاع 705 كم فوق سطح الأرض بزاوية ميل مع الشمس تصل إلى 89.2 درجة ويكمل مداره فى 89.9 دقيقة ويكرر دورانه حول الأرض كل 16 يوم
تاريخ نهاية الخدمة | تاريخ الاطلاق | القمر
1993/10/3 | 1993/10/3 | Landsat 6
مازال فى الخدمة | 1999/4/15 | Landsat 7

## Slide 4
الاستخدام | القدرة التفريقية | المجال الطيفى | المرشح الطيفى
التمييز بين الأرض والنبات –دراسات المناطق الشاطئية | 30م× 30م | 0.45 – 0.515 | 1
دراسات الغطاء النباتى | 30م× 30م | 0.525 – 0.605 | 2
التمييز بين الأنواع النباتية | 30م× 30م | 0.63 – 0.69 | 3
الدراسات الحيوية | 30م× 30م | 0.75 – 0.90 | 4
التمييز بين السحب والجليد | 30م× 30م | 1.55 – 1.75 | 5
دراسات حرارية | 60 م× 60م | 10.4 – 12.5 | 6
دراسات الأشكال الأرضية | 30م× 30م | 2.9 – 2.35 | 7
صور وحيدة المجال | 15م × 15م | 0.50 – 0.90 | 8
خواص واستخدامات البيانات الناتجة لقمر لاندسات 7

## Slide 5
استخدامات مرئيات الأقمار الصناعية الأمريكية (LANDSAT 7)
التطبيقات | الدقة المكانية | أبعاد المرئية | الحيوز الطيفية | نوع الحساس | القمر
رسم الخرائط الطبوغرافية وخرائط الاراضى والتخطيط والتطبيقات البحرية وخرائط الطاقة والمناجم وتطبيقات ادارة المخاطر البيئية وتخفيف اتارها | 15 meter | 185 X 185 km | 8 | Panchromatic | لاندسات 7
 | 30 meter |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | ETM+ multi-spectral | لاندسات 7
 | 60 meter |  | 6.1, 6.2 | ETM+ thermal | لاندسات 7
15 متر
30متر
60متر

## Slide 6
التطبيقات | الدقة المكانية | أبعاد المرئية | الحيوز الطيفية | نوع الحساس | القمر
رسم الخرائط المساحية ذات مقاييس عالية الدقة وتطبيقات الدفاع والاستخبارات والامن والاراضى والتخطيط والتطبيقات البحرية وادارة المخاطر وتخفيف حدتها | 50 cm | 15X 15 km | 1 | Panchromatic | جيوايي
 | 2 meter |  | 1, 2, 3, 4 | Multi-pectral | 
50سم
2متر
الاقمار الصناعية الامريكية GEOEYE

## Slide 7
القمر الصناعى الفرنسى Spot
بدأ Spot فى العمل عام 1986 ليــدور فى مـدار قرب قطبى على ارتفـاع 832كم ، ويستخدم ماسح من نفس نوع الصف الخطى Push broom متعدد الأطياف ، ويتكون النظام الحساس لهذا القمر من جهازين ، قد يعمل أى منهما بشكل مستقل أومتزامن ، وعندما يعمل الجهازين فى وقت واحد فإنهم يتداخلان جانبياً بمقدار 3كم ، وبذلك يغطيان شريحة عرضها 117كم .
مرئية لجزء من دبى

## Slide 8
التطبيقات | الدقة المكانية | أبعاد المرئية | الحيوز الطيفية | نوع الحساس | القمر
رسم خرائط الدفاع والاستخبارات والامن والزراعة والغابات والاراضى والتخطيط والتطبيقات البحرية والطاقة والمناجم وادارة المخاطر وتخفيف حدتها ورصد التغيرات البيئية والتخطيط العمرانى | 2.5 – 5 meter | 60X 60km | 2 | Panchromatic | سبوت 5
 | 10 meter |  | 4 | XS | سبوت 5
 | 20 meter |  | 1, 2, 3 | SWIR | سبوت 5
خواص واستخدامات البيانات الناتجة عن مرئيات spot