## Slide 1
spot Panchromatic 20m
spot Panchromatic 5m
spot Panchromatic 2.5m
نماذج من مرئيات سبوت
spot Panchromatic 10m

## Slide 2
أطلق عام 1999 م و له دقة مكانية عالية فى التصوير و التوزيع .
يدور حول الأرض كل 98 دقيقة على إرتفاع 680 كم و يمر على خط الطول فى نفــس الوقت يومياً (تقريباً 10.30صباحاً ) .
تتميز مرئيات Ikonos بدقة مكانية 1م بانوكروموتيك Panchromatic (45. – 90. مم ) و 4م متعددة الأطياف
( أزرق ،أخضر ، أحمر و قريب من الأشعة الحمراء)
تؤخذ المرئيات فى مساحة 10.5كم وتحتوى هذه المرئيات على بيانات متعددة
القمر الصناعى ايكونس IKONOS
مرئية فضائية IKONOSلمدينة الاسماعيلية

## Slide 3
التطبيقات | الدقة المكانية | أبعاد المرئية | الحيوز الطيفية | نوع الحساس | القمر
رسم الخرائط المساحية وتطبيقات الدفاع والاستخبارات والامن والاراضى والتخطيط والتطبيقات البحرية وادارة المخاطر ورصد التغيرات البيئية للظاهرات الجيومورفولوجية الدقيقة | 1 meter | 11 X 11 km | 1 | Panchromatic | ايكونس - 2
 | 4 meter |  | 1, 2, 3, 4 | Multi-spectral | ايكونس - 2
IKONOS Panchromatic 1m
IKONOS Multi-spectral 4m
خواص واستخدامات البيانات الناتجة عن مرئيات IKONOS

## Slide 4
Prof. Azza Abdallah
أطلق قمر كويك برد عام 2001 م ، تتميز مرئيات كويك برد بدقة مكانية عالية عن Ikonos خاصة فى الأغــــراض التجـــارية . لها حزمة بانكرومتك 61 سم و تقدم مرئية متعددة الأطياف 2.24 م و لها درجات لون متعددة الأطياف (أزرق ،أخضر ، أحمر و قريب من الأشعة الحمراء) و تؤخذ المرئيات فى مساحة16.5كم.
كويك برد Quick bird
مدينة بنها
مرئية فضائية كويكبيرد
لكلية الاداب ببنها عام 2012

## Slide 5
التطبيقات | الدقة المكانية | أبعاد المرئية | الحيوز الطيفية | نوع الحساس | القمر
رسم الخرائط المساحية ذات مقاييس عالية الدقة وتطبيقات الدفاع والاستخبارات والامن والاراضى والتخطيط والتطبيقات البحرية وادارة المخاطر ورصد التغيرات البيئية للظاهرات الجيومورفولوجية الدقيقة | 0-70سم | 6.5 X 16.5 km | 1 | Panchromatic | كويكبيرد
 | 2.8-4 متر |  | 1, 2, 3, 4 | Multi-spectral | كويكبيرد
خواص واستخدامات البيانات الناتجة عن مرئيات Quick bird

## Slide 6
ايرس IRS
تمتلك منظمة أبحاث الفضاء الهندية 7 أقمار فى نظام ايرس ، ويتم تغطية العالم بواسطة IRS_ IC و IRS_ID ، ويضم 5.8 بانكرومتك، و 23.5 م متعدد الأطياف و 180 م متعدد الأطياف .
نوا- أفر NOAA-AVHRR
يتم اعدادها فى الولايات المتحدة الامريكية فى إدارة هيئة الارصاد الجوية والمحيطات العالمية.
تقدم بيانات لمساحة 2400 كم
تجمع AVHRR خمس درجات ضوئية ،أزرق، أحمر ، قريب من الأشعة الحمراء ، و 3حزم حرارية ، و بدقة مكانية 1.1 كم ، وتعرف هذه البيانات (LAC) و هى اختصار (Local Area Coverage ) ،
و لدراسة المساحات الواسعة يوجد بيانات بدقة مكانية 4 كم و تعرف (GAC) وهى اختصار (Global Area Coverage) .
وتعد مرئيات AVHRR ذات دقة مكانية عالية و تناسب دراسة الأرصاد الجوية ، كما أنها مناسبة لدراسة الأشعاع الشمسى وهى ملائمة لتحديد إدارة الموارد فى المساحات الواسعة ودراسات التوقع و التنبؤ ورصد التغيرات البيئية والتخطيط العمرانى.(IDRISI Kilimanjaro, 2003 )

## Slide 7
جيرس JERS
أطلقتها وكالة الموارد الأرضية اليابانية ، ويتم التقاط صور رادار بدقة مكانية 18 م وتتميز بإمكانية الرؤية الجانبية ، وهى ملائمة لرؤية الرمال المفككة ، وتستخدم فى الدراسات الجيولوجية والطبوغرافية وفى إعداد خرائط السواحل،ورصد التغيرات البيئية
  آفيرس AVIRIS
هو نظام انتاج بيانات طيفية عالية الدقة ، ويتم التقاط البيانات من خلال 244 حزمة ضوئية على نفس طول الموجة مثل اللاندسات وتستخدم فى رصد التغيرات البيئية للظاهرات الجيومورفولوجية.

## Slide 8
تيرا TERRA :
أطلق عام 1999 م بالتعاون بين كندا و اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية من خلال نظام أقمار ملاحظة الأرض NASA و يعرف (EOS) وهى اختصار Earth Observation System ويضم قمران هما :
استر ASTER :
يمكن من خلاله الحصول على صور ذات دقة مكانية عالية لها 14 درجة لون ضوئية من 15 م إلى 90 م .
وتفيد هذه الصور فى دراسة سطح الأرض ، الحرارة السطحية ، إعداد خرائط الارتفاعات الرقمية ، مكونات السطح ، خرائط النبات ، السحب ، البحار ، الثلوج و الأخطار الطبيعية وفى رصد التغيرات البيئية والتخطيط العمرانى.
      مودس MODIS :
يتعاون مع AVHRR لانتاج مرئيات لها 36 حزمة ضوئية ولها دقة مكانية متوسطة ، ويتم دورته بين 1 و2 يوم .
تستخدم فى رصد التغيرات البيئية والتخطيط العمرانى

## Slide 9
الـــــــرادارسات
أطلقت وكالة الفضاء الكندية القمر الصناعى RADARSATفى نوفمبر 1995 م .
البيانات التى يتم جمعها بواسطته بيانات دولية .
تتراوح الدقة المكانية للموجة الطيفية C)) بين 8 م و100 م لكل خلية Pixel تغطى الأرض كل 24 يوم ، و يمكن لجهاز التصوير التركيز على المواقع ذات الأهمية و التى تكون الحاجة ضرورية لتصويرها رادارياً
أهم الأقمار الصناعية المسئولة عن صور الرادار الأقمار التالية :
ايرس 1و 2ERS - :
هى أقمار صناعية أوربية ، أطلقتها وكالة الفضاء الأوربية وهى ذات أهمية فى دراسة النبات و مشروعات الخرائط عندما تمثل السحب بعض المشكلات فى الدراسة ،وتصلح فى رصد التغيرات البيئية والتخطيط العمرانى وتتمثل أهميتها فى إمكانية الرؤية الجانبية بدقة مكانية 30 م .